Glaciar rocoso del “Corral del Veleta” (Sierra Nevada): Aplicaciones geomáticas en el periodo 2001 - 2006.

José Juan de Sanjosé Blascoa, Alan D.J. Atkinson Gordoa, Antonio Gómez Ortizb, Ferran Salvador Franchb

a Dpto. de Expresión Gráfica. Universidad de Extremadura. jjblasco@unex.es; atkinson@unex.es

b Dpto. de Geografía Física. Universidad de Barcelona. gomez@ub.edu; fsalvador@ub.edu

Resumen

La geomática hace posible analizar con gran precisión la dinámica de estructuras geomorfológicas activas (glaciares, dunas, laderas deslizantes,…). En nuestro caso hemos aplicado técnicas geomáticas (topografía clásica, GPS, fotogrametría) al control del glaciar rocoso del Corral del Veleta (Sierra Nevada).

Este glaciar es el más meridional de Europa. Está situado a 37º de latitud norte y tiene 3150 m de altitud. En la actualidad ofrece dinamismo reflejado en su movimiento y estructura interna. Esta característica está supeditada a las condiciones climáticas locales y, en particular, a la duración de la nieve sobre el suelo. Ello lo convierte en un importante registro natural sensible a las variaciones del clima en la montaña mediterránea.

Desde el año 2001 se ha realizado un control y cuantificación de su dinamismo mediante mediciones geomáticas anuales a principios de septiembre. Además, en julio de 2006 se realizaron observaciones geodésicas con el fin de precisar su comportamiento durante la estación estival.

Palabras clave: Dinámica, Fotogrametría, Geodesia, Geomática, Glaciar, Sierra Nevada.

Corral del Veleta rock glacier (Sierra Nevada): geomatic applications for the 2001-2006 period

Abstract

Geomatics makes it possible to analyse with great precision the dynamic of active geomorphic structures  (glaciers, dunes…). In our case, we have applied geomatic techniques (classic topography, GPS, photogrammetry) to the observation of the Corral del Veleta Rock glacier (Sierra Nevada).

This glacier is the southernmost glacier in Europe.  It is situated at North 37º latitude and is at an altitude of 3150 m.  At the present time, it offers a dynamic reflected in its movement and internal structure. This characteristic is subordinate to the local climatic conditions and, in particular, to the duration of the snow covers on the ground.  This factor makes it an important natural register sensitive to the variations in the climate of the Mediterranean mountain.

Since 2001, observations and quantifications of its dynamic have been performed using annual geomatic measurements taken at the beginning of each September.  In addition, in July 2006, geodesic observations were carried out with the objective of determining its behaviour during the summer season.

Keywords: Dynamic, Photogrammetry, Geodesy, Geomatic, Glacier, Sierra Nevada.